## Slide 1
RAPPORT COMPARATIF
Deux lignes, deux
philosophies de production
Mars Petfood Wet Line (barquettes) vs Pet Republic (alucups)
Pet Factory Morocco | Septembre 2026

## Slide 2
Vue d'ensemble des deux lignes
Deux documents, deux objectifs : ingenierie vs. maitrise des risques HACCP
Pet Factory Morocco | Septembre 2026
2
LIGNE A
Mars Petfood — Wet Line
Produit
Pates humides en barquettes
Technologie
KS + Waldner + Steriflow + Langguth
Date
Octobre 2025
Puissance totale
1 850 kVA (TGBT N)
Capacite broyage
8 T/h
Delai
~15 mois
LIGNE B
Pet Republic — Alucups
Produit
Pates viande hachee en alucups
Technologie
Multi-fournisseurs
Date
03 juin 2026
Puissance totale
Non specifiee
Points de controle
13 CP + 1 CCP
Certification
HACCP valide

## Slide 3
Comparaison globale des processus
Architecture, conditionnement, matiere premiere, sterilisation et controle qualite
Pet Factory Morocco | Septembre 2026
3
Critere | Mars Wet Line | Pet Republic
Philosophie | Integration verticale de 4 fournisseurs dans un flux continu automatise | Processus sequentiel avec controles qualite granulaires a chaque etape
Conditionnement | Barquettes plastiques (sertissage hermetique Waldner) | Coupelles aluminium (alucups) avec couvercle alu
Matiere premiere | Blocs congeles -18°C (600x400x250 mm) | Viande/poisson congeles + matieres seches
Sterilisation | 2x autoclaves Steriflow, ruissellement d'eau, Echangeur Platulaire® | Sterilisation CCP1 (methode non detaillee)
Detection contaminants | Non detaillee dans le blueprint | Detecteur metaux (2x) + Rayons X + Balance dynamique
Approche qualite | Normes FDA, zero contamination (Platulaire®) | HACCP : 13 CP + 1 CCP, categories sous-produits

## Slide 4
Phase 1 : Preparation et broyage
Transformation de la matiere premiere congelee en emulsion/pate
Pet Factory Morocco | Septembre 2026
4
Mars — Karl Schnell (KS)
Affineur KS FD 225 DK
Capacite nominale : 8 tonnes/heure
Puissance motrice : 200 kW (direct)
Intrants : blocs -18°C (600x400x250 mm)
Cuisson vapeur directe (18 kg/min), regulation PID
Stockage tampon : silo KS 300L + pesons HBM
Transfert sous vide vers sertisseuse
Alimentation pneumatique Festo
Pet Republic — Multi-etapes
Processus sequentiel
Reception separee viande/poisson et matieres seches
Detection metaux sur blocs (Fe 2,5 / NFe 3,0 / SS 4,0 mm)
Pesee separee selon recette
Pre-broyage puis melange avec eau
2e detection metaux post-melange (seuils plus fins)
Equipement et capacite non specifies

## Slide 5
Phase 2 : Conditionnement et scellage
Passage de l'emulsion au produit scelle dans son contenant final
Pet Factory Morocco | Septembre 2026
5
Mars — Waldner (Sertissage)
170 kVA dedies
Dosage de precision automatise
Scellage hermetique des barquettes plastiques
Transfert auto depuis silos 300L KS
Remplissage sans oxydation
Cables U1000R2V Cu — continuite de service
Zero interruption dosage-scellage
Pet Republic — Formage alu
CP6 a CP9
Formage du corps barquette aluminium
Decoupe (CP6)
Remplissage barquette alu (CP7)
Pose couvercle alu + scellage (CP8)
Marquage immediat (CP9)
Puis controle rayons X (CP10) + balance (CP11)

## Slide 6
Phase 3 : Sterilisation
Le coeur securitaire de la ligne — la divergence technique la plus marquee
Pet Factory Morocco | Septembre 2026
6
Mars — Steriflow
510 kVA — poste le plus gourmand
2x autoclaves (Ø1300 mm, 6 paniers, 1 porte)
Technologie : ruissellement d'eau (statique)
Echangeur Platulaire® : circuit ferme
Zero contamination eau/barquettes
Recuperation 100% condensats vapeur
Distribution thermique homogene (FDA)
Contre-pression air comprime anti-deformation
Pet Republic — CCP1
Point Critique de Controle unique
Identifiee comme CCP1 (seul point critique HACCP)
Prelevement systematique pour controle qualite
Methode non detaillee dans le diagramme
Parametres (T°, pression, duree) non specifies
Equipement non identifie
Innovation Mars : Echangeur Platulaire® — zero contamination croisee + recuperation energetique complete

## Slide 7
Phase 4 : Emballage et expedition
Etiquetage, mise en carton, palettisation et stockage
Pet Factory Morocco | Septembre 2026
7
Mars — Langguth (selfLAN 510)
Etiquettes adhesives (H max 186 mm, mandrin 76 mm)
IHM : ecran 12 pouces sur bras pivotant
Gestion centralisee des recettes
Detection bourrage + arret automatique
Colonne lumineuse 3 couleurs
Chassis 100% mecanosoudee inox
Pet Republic — CP12 a palettisation
Etiquetage (CP12) + gestion dechets
Mise en cartons (CP13) + gestion dechets papier
Palettisation avec etiquette ID palette
Stockage
Expedition (vente)

## Slide 8
Controle qualite et securite alimentaire
Blueprint d'ingenierie vs. diagramme HACCP : deux visions complementaires
Pet Factory Morocco | Septembre 2026
8
Type de controle | Mars Wet Line | Pet Republic
Detect. metaux (pre) | Non detaillee | Fe 2,5 / NFe 3,0 / SS 4,0 mm
Detect. metaux (post) | Non detaillee | CP5 : Fe 2,0 / NFe 2,5 / SS 3,0 mm
Rayons X | Non mentionne | CP10 post-conditionnement
Controle ponderal | Non mentionne | CP11 balance dynamique + rejet
Point critique (CCP) | Sterilisation (normes FDA) | CCP1 sterilisation + prelevement
Sous-produits | Non classifies | Categories 2 et 3 (PUPZ)
Certification | Conformite FDA | HACCP valide
Note : L'absence de details sur la detection dans le blueprint Mars ne signifie pas leur absence. Les deux documents repondent a des objectifs complementaires.

## Slide 9
Infrastructure et utilites
Architecture electrique et raccordements aux reseaux de fluides
Pet Factory Morocco | Septembre 2026
9
1 850
kVA
Puissance totale Mars
(TGBT N Zone Humide)
Repartition electrique Mars
Steriflow
510 kVA
28%
Waldner
170 kVA
9%
Karl Schnell
200 kW
11%
Laveuse
15 kVA
1%
Auxiliaires
~955 kVA
51%
Utilite | Specifications Mars
Vapeur | 8-10 bars reseau. KS : injection 2-3,5 bars (18 kg/min). Steriflow : echangeur Platulaire
Eau | Reseau PPR. Eau traitee (process) + eau reseau (refroid.). Eau froide 2-3 bars + chaude 90°C pour NEP
Air comprime | 6 bars. KS : pneumatique Festo. Steriflow : regulation contre-pression
Cablage | U1000R2V Cuivre 90°C
Pet Republic : aucune specification d'infrastructure dans le diagramme technologique.

## Slide 10
Deploiement et planification
Le blueprint Mars inclut un chronogramme de ~15 mois ; Pet Republic ne couvre pas cet aspect
Pet Factory Morocco | Septembre 2026
10
Karl Schnell (Preparation)
~12 mois de fabrication
Steriflow (Sterilisation)
6 mois depart usine
Install.
Finale
M12
Mise en
service &
qualif.
M13-15
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15
Perimetre Client (Mars PETFOOD)
Genie civil et supports verticaux
Amenee fluides (air, eau, vapeur) + tuyauteries inox
Materiel de levage (chariot 6T, nacelles)
Pet Republic
Le diagramme technologique ne couvre pas la planification projet, les delais fournisseurs ni la repartition des responsabilites.

## Slide 11
SYNTHESE
Conclusions et recommandations
Integration technique
Le blueprint Mars est un document d'ingenierie complet : specifications, puissance, utilites, planning 15 mois. Architecture en flux continu de 4 fournisseurs integres.
Tracabilite HACCP
Le diagramme Pet Republic excelle dans la maitrise des risques : 13 CP + 1 CCP, double detection metaux, rayons X, balance dynamique, gestion sous-produits animaux.
Innovation technologique
Mars se distingue par l'Echangeur Platulaire® (zero contamination, recuperation 100% condensats) et le transfert sous vide KS. Investissement superieur, securite renforcee.
Complementarite
Documents non directement comparables : blueprint d'ingenierie vs. diagramme HACCP. Pour une analyse complete, il faudrait le HACCP Mars et le blueprint Pet Republic.
Pet Factory Morocco | Rapport Comparatif | Septembre 2026
Sources : Mars Petfood Wet Line Engineering Blueprint (Oct. 2025) & Pet Republic Technological Diagram DO-04.05 (Juin 2026)