## Slide 1
COMPRESSEURS D'AIR
À
HUILE
VS
SANS
HUILE
Quel choix pour une usine d'aliments secs pour animaux ?
Contexte : Ligne de production 5 T/H · Débit nominal 4,3 m³/H · Équipements FAMSUN · Maroc
PET FACTORY MAROC

## Slide 2
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Comment chaque technologie comprime l'air
⚙ COMPRESSEUR À HUILE
Principe
L'huile est injectée dans la chambre de compression pour lubrifier les rotors, assurer l'étanchéité et évacuer la chaleur.
Circuit huile
L'huile comprimée avec l'air est ensuite séparée dans un séparateur huile/air, filtrée et recyclée en continu dans la compression.
Qualité d'air produit
L'air contient des traces d'huile résiduelles (0,01 à 3 ppm selon filtre). Nécessite un traitement aval obligatoire.
Technologies courantes
Vis à injection d'huile (rotatives), pistons lubrifiés. Les plus répandus sur le marché industriel.
💧 COMPRESSEUR SANS HUILE
Principe
Aucune huile dans la chambre de compression. Les rotors/pistons sont recouverts de revêtements spéciaux (PTFE, Téflon) assurant l'étanchéité à sec.
Circuit d'air
L'air comprimé ne traverse jamais d'huile. La chaleur est dissipée par refroidissement eau ou air entre étages de compression.
Qualité d'air produit
Air naturellement exempt d'huile — classe ISO 8573-1 Classe 0 possible. Pas besoin de coalesceur côté huile.
Technologies courantes
Vis sans huile, scroll sans huile, centrifuges, pistons membrane. Technologies certifiées ISO 8573-1 Classe 0.
PET FACTORY MAROC · CHOIX DU COMPRESSEUR

## Slide 3
QUALITÉ D'AIR — NORME ISO 8573-1
Exigences pour une ligne alimentaire sèche
La norme ISO 8573-1 définit la qualité de l'air comprimé selon 3 paramètres : particules, eau (point de rosée), et huile.
Paramètre
Air process
(actionneurs, convoyage)
Air instrument
(positioneurs, I/P)
Air contact aliment
(nébulisation enrobeur)
Particules (Classe)
Classe 2 (≤1 µm)
Classe 1 (≤0,1 µm)
Classe 1 (≤0,1 µm)
Point de rosée
Classe 4 (+3°C PDP)
Classe 2 (-40°C PDP)
Classe 2 (-40°C PDP)
Teneur en huile
Classe 2 (≤0,1 ppm)
Classe 1 (≤0,01 ppm)
Classe 0 (0 ppm)
Filtre stérile (0,2 µm)
Non requis
Non requis
OBLIGATOIRE
Sécheur requis
Réfrigérant
Réfrigérant + Adsorption
Adsorption uniquement
Point critique pour la sécurité alimentaire : L'air utilisé dans l'enrobeur (nébulisation des graisses et des arômes) est en contact direct avec le produit fini. Une contamination par l'huile entraîne un rejet du lot et un risque de non-conformité ONSSA. La Classe 0 ISO 8573-1 est la seule acceptable sur ce point d'usage.
PET FACTORY MAROC · CHOIX DU COMPRESSEUR

## Slide 4
AVANTAGES & INCONVÉNIENTS
Analyse comparative détaillée
⚙ COMPRESSEUR À HUILE
💧 COMPRESSEUR SANS HUILE
AVANTAGES
✔ Coût d'achat inférieur (−30 à −50%)
✔ Très répandu — maintenance simple au Maroc
✔ Robuste — supporte températures élevées
✔ Large gamme de débits disponibles
INCONVÉNIENTS
✖ Huile résiduelle dans l'air (0,01–3 ppm)
✖ Traitement aval obligatoire : coalesceur + charbon actif
✖ Risque contamination produit si filtre défaillant
✖ Non conforme Classe 0 ISO 8573-1 pour contact aliment
✖ Condensats huileux → séparateur H/E + réglementation env.
AVANTAGES
✔ Air Classe 0 — aucun risque de contamination huile
✔ Conforme normes alimentaires (HACCP, FSSC 22000)
✔ Pas de coalesceur côté huile à maintenir
✔ Condensats propres — pas de traitement spécial
✔ Certification ISO 8573-1 Classe 0 obtenue d'usine
INCONVÉNIENTS
✖ Coût d'achat plus élevé (+30 à +50%)
✖ Revêtements PTFE : durée de vie limitée, à remplacer
✖ Sensible à la chaleur ambiante (Maroc : été >40°C)
✖ Maintenance spécialisée — moins de techniciens au Maroc
✖ Génère plus de chaleur résiduelle à évacuer
PET FACTORY MAROC · CHOIX DU COMPRESSEUR

## Slide 5
COMPARAISON TECHNIQUE CHIFFRÉE
Données indicatives pour une ligne 5 T/H — débit ~4,3 m³/H
CRITÈRE
À HUILE
SANS HUILE
Coût d'achat estimé
15 000 – 25 000 €
25 000 – 45 000 €
Train de filtration aval
Obligatoire (3 étages)
Sécheur uniquement
Coût total installation
25 000 – 35 000 €
28 000 – 50 000 €
Teneur huile résiduelle
0,01 – 3 ppm (post-filtre)
0 ppm (Classe 0)
Conformité contact alimentaire
NON (sans filtration >Cl.0)
OUI — Classe 0 natif
Consommation électrique
Base 100
Base 110–120
Coût maintenance annuel
Élevé (huile, filtres, séparateur)
Moyen (revêtements PTFE)
Disponibilité pièces Maroc
Excellente
Limitée — import requis
Sensibilité chaleur ambiante
Faible
Modérée à élevée
Certification ISO 8573-1 Cl.0
Non atteignable
Oui — certifié d'usine
PET FACTORY MAROC · CHOIX DU COMPRESSEUR

## Slide 6
ENJEUX SPÉCIFIQUES — ALIMENTATION ANIMALE SÈCHE
Pourquoi le type de compresseur est critique dans ce contexte
🛢 Contamination huile → produit hors spec
Si l'huile traverse le train de filtration (colmatage du coalesceur, saturation du charbon actif), elle atteint l'air de nébulisation dans l'enrobeur. L'huile minérale se dépose sur le kibble avec les graisses animales. Résultat : lot non conforme, retrait produit, risque ONSSA.
🌡 Chaleur marocaine = risque de défaillance filtre
En été, les températures dépassent 40°C dans les zones non climatisées. La chaleur accélère la saturation des charbons actifs et dégrade les coalesceurs. Avec un compresseur à huile, ce risque peut passer inaperçu sans monitoring quotidien.
✅ Certification HACCP et ONSSA
Le plan HACCP de la ligne identifie l'air comprimé au contact des aliments comme un danger chimique potentiel (CCP ou CP). Un compresseur sans huile certifié ISO 8573-1 Classe 0 simplifie radicalement la validation du plan HACCP et l'audit ONSSA.
⚙ Usage dans l'enrobeur — point d'usage critique
L'enrobeur pulvérise les graisses (20 000 L stockés) et les digestats (arômes de palatabilité) sur le kibble en sortie de séchoir. C'est le seul point de la ligne où l'air comprimé est en contact direct avec le produit. Il exige impérativement de l'air Classe 0.
PET FACTORY MAROC · CHOIX DU COMPRESSEUR

## Slide 7
TRAIN DE FILTRATION OBLIGATOIRE — SI COMPRESSEUR À HUILE
Architecture minimale pour atteindre la conformité alimentaire
Un compresseur à huile PEUT être utilisé en alimentation animale, à condition de déployer un train de filtration complet et surveillé en permanence.
⚙
Compresseur
à huile
🔄
Séparateur
huile/air
❄
Réfrigérant
(After-cooler)
🔵
Coalesceur
1 µm
💨
Sécheur
réfrigérant
⬛
Charbon
actif
✅
Filtre stérile
0,2 µm
🎯
Air
Classe 0
RISQUES OPÉRATIONNELS AVEC CETTE ARCHITECTURE :
🔴 Colmatage silencieux du coalesceur ou du filtre à charbon actif → contamination huile non détectée
🔴 Saturation accélérée des charbons actifs en été marocain (chaleur + humidité) → remplacement fréquent obligatoire
🟡 Surveillance quotidienne impérative : indicateur de colmatage, test huile résiduelle, monitoring pression différentielle
🟡 Coût total d'exploitation supérieur au sans-huile sur 5 ans : filtres, huile, séparateur condensats, main-d'œuvre
🟢 Solution viable si : compresseur de secours sans huile pour l'enrobeur, ou filtre stérile à point d'usage avec détecteur en ligne
PET FACTORY MAROC · CHOIX DU COMPRESSEUR

## Slide 8
RECOMMANDATION — PET FACTORY MAROC
✅ COMPRESSEUR SANS HUILE — RECOMMANDÉ EN PRIORITÉ
Technologie : vis rotative sans huile, certifié ISO 8573-1 Classe 0 · Débit cible : 5,5 à 6,0 m³/H (supérieur au nominal 4,3 m³/H)
01
Sécurité alimentaire garantie
Air Classe 0 natif — aucun risque de contamination huile sur le kibble à l'enrobeur. Conformité HACCP et ONSSA directe.
02
Plan HACCP simplifié
Le CCP air comprimé est géré à la source. Pas de coalesceur à surveiller quotidiennement. Auditabilité renforcée.
03
Coût total comparable sur 5 ans
L'écart d'achat (+30%) est compensé par l'élimination des filtres coalesceurs, du séparateur huile/eau et des huiles de remplacement.
04
Robustesse au contexte marocain
Surdimensionner de 15% le débit (5,5 m³/H) pour compenser la démarche thermique estivale. Prévoir une salle ventilée <40°C.
05
Alternative acceptable — À HUILE
Si budget contraint : compresseur à huile AVEC train complet (coalesceur + charbon actif + filtre stérile 0,2 µm) + alarme huile résiduelle en ligne. Point d'usage enrobeur : filtre stérile obligatoire.
06
Configuration N+1 recommandée
Deux compresseurs plus petits plutôt qu'un seul : si l'un tombe en panne, la ligne ne s'arrête pas. La ligne 5 T/H ne peut tolérer zéro air comprimé.
PET FACTORY MAROC · RECOMMANDATION COMPRESSEUR · CONFIDENTIEL

## Slide 9
PROCHAINES ÉTAPES & DÉCISIONS
Actions à engager avant commande du compresseur
IMMÉDIAT
Ingénierie
Réaliser l'audit de besoin en air : quantifier chaque consommateur et valider que 4,3 m³/H est suffisant (estimation : 4,65 m³/H en pointe)
IMMÉDIAT
Ingénierie
Choisir la technologie : compresseur sans huile (recommandé) ou à huile avec train complet. Décision binaire à prendre avant tout appel d'offres
SEMAINE 1
Achats
Lancer l'appel d'offres compresseur avec spécification ISO 8573-1 Classe 0 pour l'air contact aliment. Demander certification d'usine.
SEMAINE 2
Génie civil
Dimensionner la salle compresseur : ventilation forcée, température <40°C, bac de rétention si huile, isolation acoustique si adjacent aux bureaux
SEMAINE 2
Ingénierie
Concevoir le réseau de distribution en anneau (acier inox ou aluminium) — aucun tuyau galvanisé dans les zones de production alimentaire
SEMAINE 4
Ingénierie
Spécifier l'architecture N+1 (2 compresseurs) pour garantir la continuité de production. Dimensionner le ballon tampon (min 200 L)
SEMAINE 4
Qualité
Intégrer l'air comprimé comme point de contrôle dans le plan HACCP. Définir fréquence d'analyse air résiduel et seuils d'alerte
PET FACTORY MAROC · CHOIX DU COMPRESSEUR